Фланцевый затвор с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском

Другие исполнения:

- Со свободным концом вала;

- С приводом и электромотором;

- С рычагом и падающим грузом;

- Подготовка для установки электромотора.

Затворы используются, прежде всего, как запорные и регулирующие приспособления в установках и трубопроводах в строительстве систем водоснабжения.

Допустимая рабочая температура для нейтральных жидкостей составляет 50 оС.

В противоположность задвижкам запирающий элемент затворов монтируется на вал (вращающийся) и всегда находится в потоке. При регулировке диск с мягким уплотнением может поворачиваться на угол до 90о.

Материалы и конструкционная особенность:

- Корпус. Ковкий чугун EN-GJS-500-7 (GGG50), внутреннее и внешнее эпоксидное порошковое покрытие, монтажная длина согласно EN558-1 ряд 14, размеры фланцевых подключений согласно EN1092-2/

- Диск. Диск из ковкого чугуна, как и корпус, эпоксидное порошковое покрытие, двойное эксцентрическое крепление.

- Уплотнение. EPDM, замена осуществляется без демонтажа диска.

- Вал. Нержавеющая сталь Х30Cr13 (1.4028).

- Привод. Самотормозящийся, приведение штурвалом, сервопривод по запросу.

- Штурвал. Листовая сталь, соответствует DIN 1614 StW24

Стандартное исполнение – со штурвалом.

Варианты надземного затвора:

| DN | PN | L | h (мм) | U/ход (мм) | d (мм) | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 10 | 270 | 316 | 12,75 | 200 | 101 |
| 350 | 10 | 290 | 340 | 12,75 | 250 | 123 |
| 400 | 10 | 310 | 371 | 12,75 | 250 | 159 |
| 450 | 10 | 330 | 427 | 13,25 | 250 | 223 |
| 500 | 10 | 350 | 452 | 13,25 | 250 | 254 |
| 600 | 10 | 390 | 524 | 13 | 350 | 319 |
| 700 | 10 | 430 | 594 | 52 | 350 | 497 |
| 800 | 10 | 470 | 675 | 52 | 350 | 793 |
| 900 | 10 | 510 | 781 | 52 | 350 | 861 |
| 1000 | 10 | 550 | 897 | 110,5 | 350 | 1249 |
| 1200 | 10 | 630 | 909 | 216 | 350 | 1831 |
| 300 | 16 | 270 | 316 | 12,75 | 250 | 103 |
| 350 | 16 | 290 | 340 | 12,75 | 250 | 123 |
| 400 | 16 | 310 | 407 | 13,25 | 250 | 159 |
| 450 | 16 | 330 | 427 | 13,25 | 250 | 223 |
| 500 | 16 | 350 | 452 | 13 | 350 | 254 |
| 600 | 16 | 390 | 524 | 52 | 350 | 319 |
| 700 | 16 | 430 | 594 | 52 | 497 | 675 |
| 800 | 16 | 470 | 675 | 110,5 | 350 | 793 |
| 900 | 16 | 510 | 781 | 110,5 | 350 | 861 |
| 1000 | 16 | 550 | 897 | 216 | 350 | 1249 |
| 1200 | 16 | 630 | 909 | 212 | 500 | 1831 |
| 300 | 25 | 270 | 363 | 12,75 | 250 | 138 |
| 350 | 25 | 290 | 422 | 13,25 | 250 | 213 |
| 400 | 25 | 310 | 471 | 13 | 350 | 249 |
| 450 | 25 | 330 | 538 | 52 | 350 | 280 |
| 500 | 25 | 350 | 565 | 52 | 350 | 404 |
| 600 | 25 | 390 | 638 | 52 | 350 | 636 |
| 700 | 25 | 430 | 747 | 110,5 | 350 | 975 |
| 900 | 25 | 510 | 788 | 216 | 350 | 1693 |
| 1000 | 25 | 550 | 856 | 212 | 500 | 2091 |
| 1200 | 25 | 630 | 1024 | 424 | 500 | 3398 |

* Возможность комплектации электроприводами фирмы AUMA.