- Циркуляционные насосы (с «мокрым ротором», трёхскоростные, для систем отопления)

V – циркуляторы небольшой мощности, причём все они имеют однофазный двигатель (1х220 В)

E – насос с частотным регулированием скорости вращения

A – насос с резьбой

Х– насос с резьбой, имеющий стандартный переход на 11/4” (Ду 32 мм)

B – насос с фланцами

D – насос сдвоенный с фланцами

М – если стоит в начале обозначения марки насоса означает  4-х  полюсной двигатель (1500 об./мин.)

Р – если стоит в начале обозначения марки насоса означает 2-х полюсной двигатель (3000 об./мин.)

S – насос с бронзовым  корпусом для систем горячего водоснабжения (односкоростной)

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

Примеры:

VEA 55/180 X

Циркулятор      Частотное                 Макс. напор                        Стандартный переход  на 11/4”

небольшой       регулирование         в дециметрах

мощности                                                                  Монтажная

Насос                         длина насоса

с резьбой

А 50/180 XТ

Насос                         Макс. напор           Стандартный             Трёхфазный двигатель (3х380 В)

с резьбой                     в дециметрах           переход  на 11/4”

Монтажная

длина насоса

ВР 120/340.65 Т

Насос                         Макс. напор             Фланец             Трёхфазный двигатель (3х380 В)

с фланцами                  в дециметрах              Ду 65

Монтажная

2-х полюсной                                   длина насоса

двигатель

S 65/150

Насос               Макс. напор           Монтажная

с бронзовым           дециметрах 	         длина насоса

корпусом

- Насосы  «инлайн» (с «сухим» ротором, односкоростные, для систем отопления и горячего водоснабжения)

A – насос с резьбой

L – насос «инлайн»

D – насос сдвоенный с фланцами

М – если стоит в начале обозначения марки насоса означает  4-х  полюсной двигатель (1500 об./мин.)

Р – если стоит в начале обозначения марки насоса означает 2-х полюсной двигатель (3000 об./мин.)

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

Примеры:

ALМ 200 М

Насос         Насос       4-х полюсной    Макс. напор          Однофазный (1х220 В)

с резьбой      «инлайн»      двигатель        в дециметрах         двигатель

DKLP 80/1200 T

Сдвоенный насос       Насос       2-х полюсной    Фланец     Макс. напор         Трёхфазный (3х380 В)

с фланцами           «инлайн»      двигатель          Ду 80     в дециметрах         двигатель

CP 50/2600 T

2-х полюсной      Фланец   Макс. напор         Трёхфазный (3х380 В)

двигатель          Ду 50     в дециметрах        двигатель

- Насосы  консольно-моноблочные, центробежные

# К – консольный насос

Р – рабочее колесо вихревого типа

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

INOX – корпус гидравлической части изготовлен из нержавеющей стали

Р – если стоит в конце обозначения марки насоса означает, что насос оснащён автоматом давления

AUTO – означает, что на базе данного насоса изготовлена автоматическая станция водоснабжения

Примеры:

КР 30/16 М

Насос               Насос с вихревым                Однофазный (1х220 В)

консольный         рабочим колесом                  двигатель

AUTO K-INOX 30/30 M

Автоматическая станция водоснабжения на  базе                                 Однофазный (1х220 В)

консольного насоса K-INOX (корпус гидравлической                          двигатель

части изготовлен из нержавеющей стали)

K 30/3000 Т

Насос                                         Трёхфазный (3х380 В)

консольный                                    двигатель

- Насосы стандартизированные, консольно-моноблочные и консольные, большой мощности

N – стандартизированный насос большой мощности

# К – консольный насос

М – если стоит в начале обозначения марки насоса означает  4-х  полюсной двигатель (1500 об./мин.)

Р – если стоит в начале обозначения марки насоса означает 2-х полюсной двигатель (3000 об./мин.)

G – насос консольно-моноблочный

N   K   M – G    32 – 125   0  -  7,5     A      A     W

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ

КОНСОЛЬНЫЙ НАСОС

2-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ=Р

4-ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ=М

СО СТАНДАРТ.ДВИГАТ. И МУФТОЙ

(ТОЛЬКО С МЕХАНИЧ.УПЛОТНЕНИЕМ)

ТИП НАСОСА

СТЕПЕНЬ УМЕНЬШ. РАБ. КОЛЕСА:	0=макс. диаметр

9=мин. диаметр

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ В кВт

# МАТЕРИАЛ КОРПУСА/РАБ.КОЛЕСА:       А=ЧУГУН/ЧУГУН

B=ЧУГУН/БРОНЗА

С=СПЕЦ.ЧУГУН/ЧУГУН

D=НЕРЖ.СТАЛЬ/НЕРЖ.СТАЛЬ

# ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА:	 А=УГЛ/КАРБ.КРЕМН.-ЭПОКСИД

В= УГЛ/WIDIA-ЭПОКСИД

C= WIDIA /WIDIA-ВИТОН

D=КРЕМНИЙ/КРЕМНИЙ-ВИТОН

КОЛЬЦО КОМПЕНСАЦИИ ИЗНОСА (ИСПОЛЬЗ. ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

NK   100 – 200 / 198/А   W / BAQE /   1   /  5,5 /  4

Стандартизированный

консольный насос

Номинальный диаметр выходного патрубка

#### Номинальный диаметр рабочего колеса

Действительный диаметр рабочего колеса

Код материалов:    А (01): Чугун

В (03): Чугун с рабочим колесом из бронзы

С (04): Трубопровод из чугуна

Z (07): Все из бронзы

Прокладки от износа (только где имеются)

Код для уплотнения вала

Тип соединений:     0 = без соединений

1 = с соединениями без прокладок

2 = с соединениями и с прокладками

Мощность двигателя в кВт

Напряжение и полюсы двигателя

- Насосы  вертикальные

К – консольный насос

V – вертикальный насос

С – холодная вода (cool)

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

KVC 3/7 M

Насос                   Насос               Холодная     Однофазный (1х220 В)

консольный         вертикальный     вода (cool)         двигатель

KV 50/154 Т

Насос                   Насос                   Трёхфазный (3х380 В)

консольный         вертикальный               двигатель

- Насосы самовсасывающие

JET– самовсасывающий насос

INOX – корпус гидравлической части изготовлен из нержавеющей стали

К – консольный насос

NOVAGARDEN, GARDEN – самовсасывающий насос, предназначенный для использования в саду, оснащенный

кабелем и рукояткой для переноски

Р – если стоит в конце обозначения марки насоса означает, что насос оснащён автоматом давления

AUTO – означает, что на базе данного насоса изготовлена автоматическая станция водоснабжения

AQUA – означает, что на базе данного насоса изготовлена станция водоснабжения с автоматом давления и

мембранным ресивером

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

JET 100 MP

Самовсасывающий       Однофазный (1х220 В)    Автомат

насос                           двигатель                     давления

AUTO JETINOX 110 M

Автоматическая станция водоснабжения на  базе                                         Однофазный (1х220 В)

самовсасывающего насоса JETINOX (корпус гидравлической                          двигатель

части изготовлен из нержавеющей стали)

AQUA JET 110 M

Cтанция водоснабжения на базе                                                                 Однофазный (1х220 В)

самовсасывающего насоса JET с автоматом                                                          двигатель

давления и мембранным ресивером

- Насосы погружные дренажно-фекальные

NOVA– дренажный насос небольшой мощности

FEKA – фекальный насос

DRENAG – дренажный насос большой мощности

GRINDER – дренажный насос с измельчителем

BOX – установка для сбора и удаления сточных вод (бак, насос, устройтво для крепления насоса)

FOS – установка для сбора и удаления сточных вод (бак, устройтво для крепления насоса)

А – если стоит в конце обозначения марки насоса означает наличие поплавка для автоматической работы

NA - если стоит в конце обозначения марки насоса означает отсутствие поплавка для автоматической работы

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

NOVA 180 M-A

Дренажный                       Однофазный  (1х220 В)          Поплавок

насос                                   двигатель

FEKA 600 M-NA

Фекальный                         Однофазный  (1х220 В)          Без поплавка

насос                                   двигатель

FEKABOX 250/700 M

Установка для сбора и удаления сточных вод           Ёмкость         Насос FEKA 700        Однофазный  (1х220 В)

(бак, насос, устройтво для крепления насоса)              бака                                                   двигатель

GRINDER 1800 T

Дренажный насос с измельчителем                        Трёхфазный (3х380 В)

двигатель

- Насосы скважинные

А – если стоит в конце обозначения марки насоса означает наличие поплавка для автоматической работы

NA - если стоит в конце обозначения марки насоса означает отсутствие поплавка для автоматической работы

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

## TURBINEL M

Серия насоса                        Однофазный  (1х220 В)

двигатель

S5B-5 M-A

Серия насоса       5”           Однофазный  (1х220 В)          Поплавок

двигатель

## CS4C-9 M

Серия насоса       4”           Однофазный  (1х220 В)

двигатель

S4E-12 T

Серия насоса       4”                 Трёхфазный (3х380 В)

двигатель

S6 F24 T

Серия насоса      6”                 Трёхфазный (3х380 В)

двигатель

- Бустерные установки

М – если стоит в конце обозначения марки насоса означает однофазный тип двигателя (1х220 В)

Т– если стоит в конце обозначения марки насоса означает трёхфазный тип двигателя (3х380 В)

2 JET 251 T

Количество насосов,            Насос                Трёхфазный (3х380 В)

входящих в установку                                    двигатель

3 KV 10/6 T

Количество насосов,            Насос                Трёхфазный (3х380 В)

входящих в установку                                    двигатель